SASKAŅots
Profesionālās izglītības kompetences centra

„Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” direktore

___________________ I.Kokina

Daugavpilī, 2020.gada _______________

ZIŅOJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Iebūvētu mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”

ēkai Saules ielā 6, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. DDMV2020/10-1

## Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola’” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000064918 |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Dir.vietn.saimn.jaut. Raimonds Tukišs |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: 65424576, e-pasts: raimonds.tukiss@tvnet.lv; saules.skola@saules.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Informācija par iepirkuma procedūras veidu | 1) Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 2) Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. 3) Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro. |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2020.gada 30.oktobrī

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: “IEBŪVĒTU MĒBEĻU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA PIKC “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA” ĒKAI SAULES IELĀ 6, DAUGAVPILĪ”,

- Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

- Veicamo preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumcena: līdz  EUR 10 000,00 bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 3.novembrim, plkst.17.00 personiski pēc adreses Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401 administrācijas telpās (3.stāvā 303.kab.) vai elektroniskā veidā uz saules.skola@saules.lv  Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – IEBŪVĒTU MĒBEĻU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA PIKC “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA” ĒKAI SAULES IELĀ 6, DAUGAVPILĪ”

9.3. atzīme: „2020.gada 3.novembra, plkst.17.00”.

9.4.Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

9.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

9.6.Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

10. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

10.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta piedāvājums.

PIKC DDMV „Saules skola” kancelejas pārzine Liene Abricka_________________________

Daugavpilī, 2020.gada 30.oktobrī

1.pielikums

„Iebūvētu mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” ēkai Saules ielā 6, Daugavpilī”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

.

| Nr. p.k. | Nosaukums, telpas Nr. | Skaits (gab.) | Izmēri (mm) | Tehniskais raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sienas skapis Telpā 1. 18 | 8 | Augstums 3000mm, Platums 850 mm, Dziļums – 380 mm | Skapis izgatavots no 18 mm biezas laminētas kokskaidu plāksnes, malas apstrādātas ar ABS 2mm; skapji savā starpā savienoti un uzstādīti kā vienots bloks |
| 2. | Biroja darba galdi ar finierētu darba virsmu | 4 | Augstums 750 mm, platums – 1700 mm, dziļums – 750 mm | Galda virsma izgatavota no MDF plāksnes ar Amerikas balta oša finierējumu. Galda kājas – no masīva oša koka, stiprinājuma mezgls galda kājai pie virsmas – individuāls, atbilstoši pasūtītāja skicē norādītajam. Galda virsma biezums – 36 mm, ar slīpinājumu visās galda malās |
| 3. | Papildgalds ar finierētu galda virsmu | 4 | Augstums 750 mm, platums 1100mm, Dziļums 500 mm. | Galda virsma izgatavota no MDF plāksnes ar Amerikas balta oša finierējumu, nesošā konstrukcija – no baltas laminētas kokskaidu plātnes, biezums – 25 mm |
| 4. | Sienas plaukts | 3 | Augstums – 390 mm, platums 1100 mm, dziļums – 300 mm | Izgatavots no baltas kokskaidu plātnes 18 mm biezumā |
| 5. | Biroja darba galds | 3 | Augstums – 750 mm Platums – 1700 mm Dziļums –700 mm | Galds izgatavots no baltas laminētas kokskaidu plātnes, biezums – 25 mm, malas apstrādātas ar ABS 2mm; |
| 6. | Papildgalds | 3 | Augstums 750 mm, platums 1100mm, Dziļums 500 mm. | Galds izgatavots no baltas laminētas kokskaidu plātnes, biezums – 25 mm, malas apstrādātas ar ABS 2mm; |
| 7. | Atvilktņu bloks uz riteņiem | 3 | Augstums – 600 mm Platums – 450 mm Dziļums –430 mm | 1) Krāsa – balta. Materiāls laimētas kokskaidu plāksnes 18 mm biezumā 3) Gali apstrādāti ar ABS 2mm; |
| 8. | Skapji dokumentiem | 8 | Augstums 1600mm, platums – 800 mm, dziļums 380 mm | Skapji izgatavoti no baltas laminētas kokskaidu plātnes, biezums – 25 mm, malas apstrādātas ar ABS 2mm; aizmugurējā siena – no lamināta plāksnes |
| 9. | Skapis virsdrēbēm | 1 | Augstums 1900mm, platums – 800 mm, dziļums 360 mm | Skapis izgatavotsi no baltas laminētas kokskaidu plātnes, biezums – 25 mm, malas apstrādātas ar ABS 2mm |
| 10. | Darba galds grafikas darbnīcai | 1 | Augstums – 900 mm Platums – 1700 mm Dziļums –750 mm | Galda nesošā konstrukcija – rāmis no kvadrātcaurules ar šķērsgriezumu 40 x 40 mm, rāmja izmēri – 880 x 1500 x 560 mm. Rāmis metināts, ar vienu plauktu . Galda virsma izgatavota no ūdensizturīgas laminētas kokskaidu plāksnes |
| 11. | Darba galds grafikas darbnīcai | 1 | Augstums – 900 mm Platums – 3000 mm Dziļums –800 mm | Galda nesošā konstrukcija – rāmis no cinkotas un krāsotas kvadrātcaurules ar šķērsgriezumu 40 x 40 mm, rāmja izmēri – 880 x 2800 x 660 mm. Rāmis metināts, ar vienu plauktu . Galda virsma izgatavota no ūdensizturīgas laminētas plāksnes. |
| 12. | Galds tekstila printerim | 1 | Augstums – 750 mm, - platums – 1800 mm, dziļums – 1200 mm | Galda nesošā konstrukcija – rāmis no cinkotas un krāsotas kvadrātcaurules ar šķērsgriezumu 40 x 40 mm, rāmja izmēri – 730 x 1600 x 800 mm. Rāmis metināts, ar vienu plauktu . Galda virsma izgatavota no ūdensizturīgas laminētas plāksnes. |
| 13. | Galds tekstila presei | 1 | Augstums – 750 mm, - platums – 1800 mm, dziļums – 800 mm | Galda nesošā konstrukcija – rāmis no cinkotas un krāsotas kvadrātcaurules ar šķērsgriezumu 40 x 40 mm, rāmja izmēri – 730 x 1600 x 560 mm. Rāmis metināts, ar vienu plauktu . Galda virsma izgatavota no ūdensizturīgas laminētas plāksnes. |
| 14. | Galdi apģērbu dizaina darbnīcai | 4 | Augstums – 950 mm, - platums – 1500 mm, dziļums – 800 mm | Galda nesošā konstrukcija – rāmis no cinkotas un krāsotas kvadrātcaurules ar šķērsgriezumu 40 x 40 mm, rāmja izmēri – 930 x 1400 x 560 mm. Rāmis metināts, ar vienu plauktu . Galda virsma izgatavota no ūdensizturīgas laminētas plāksnes. |
| 15. | Galda virsmas esošo galdu renovācijai | 3 | Platums – 1800, dziļums – 800 mm | Galda virsma izgatavota no laminētas kokskaidu plāksnes, biezums 25 mm |
| 16. | Galds printerim | 1 | Augstums 715 mm, platums – 800 mm, dziļums 850 mm | Galds izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes, biezums 25 mm |
| 17. | Skapis 2 izlietnēm un 4 atvilktņu bloks | 4 | Augstums 850 mm, Platums 1360 mm, dziļums – 600 mm | Skapis izgatavots no laminētas kokskaidu plāksnes, biezums 25 mm, galda virsma – no laminētas ūdensizturīgas kokskaidu plātnes, biezums – 28 mm |
| 18. | Galda virsma 2 izlietnēm un 2 galda kājas |  | Augsums – 900mm, Platums – 3000mm, dziļums – 600mm, | galda virsma izgatavota no laminētas ūdensizturīgas kokskaidu plātnes, biezums – 28 mm |

Piezīmes un prasības pretendentiem

- Pretendentam obligāti ir jāiepazīstas ar mēbeļu skicēm un jāveic objekta apsekošanu. Objekta apsekošana veicama, iepriekš sazinoties ar PIKC DDMV “Saules skola” administrāciju.

- Piegādātājam jāizgatavo, jāpiegādā un jāuzstāda mēbeles atbilstoši norādītajam apjomam, kvalitātes prasībām un šajā specifikācijā minētajam aprakstam.

- Piegādātājam jāizgatavo un jāpiegādā mēbeles, ņemot vērā Latvijas standartā “Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktās prasības.

- Piegādātājam jāgarantē mēbeļu kvalitāte - ne mazāk kā 60 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam par saviem līdzekļiem jānovērš mēbeļu jebkura veida ražošanas un montāžas defekti piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, mēbeļu transportēšana no/uz pasūtītāja telpām piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

- Stiprinājumu  furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2.

- Atvilktņu vadotnes: ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilktņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074 prasībām. Atvilktnēm jābūt ar maksimāli slēgtām sānu un aizmugures malām.

- Mēbeles jāizgatavo no kvalitatīva  un veselībai nekaitīga materiāla. Virsmām jābūt gludām un  viegli tīrāmām.

- Mēbeļu cenā jāiekļauj izmēru un konstrukcijas precizēšana, krāsu saskaņošana, izgatavošana, piegāde un montāža.

- Piegādātājam jāprecizē uz vietas mēbeļu konstrukcija, izmēri, jāsaskaņo krāsa.  Piegādātājam ir nepieciešams pirms mēbeļu  montāžas atkārtoti atbraukt uz mēbeļu  uzstādīšanas vietu un pārbaudīt rasējumā norādītos  izmērus;

- Izpildītājam ir nepieciešamas uzrādīt un saskaņot ar Pasūtītāju materiālu paraugus un krāsojuma toņus.

- Līguma izpildes termiņš - 30 dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Sagatavoja:  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” dir.vietn.saimn.jaut.

Raimonds Tukišs  ______________________________

2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” |
| --- | --- |
| Pretendents, reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam šādas tehniskajā specifikācijā „IEBŪVĒTU MĒBEĻU IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA PIKC “DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLAS “SAULES SKOLA” ĒKAI SAULES IELĀ 6, DAUGAVPILĪ” norādītās preces par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Nosaukums, telpas Nr. | Skaits (gab.) | Izmēri (mm) | Tehniskais raksturojums | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sienas skapis Telpā 1. 18 | 8 |  |  |  |
| 2. | Biroja darba galdi ar finierētu darba virsmu | 4 |  |  |  |
| 3. | Papildgalds ar finierētu galda virsmu | 4 |  |  |  |
| 4. | Sienas plaukts | 3 |  |  |  |
| 5. | Biroja darba galds | 3 |  |  |  |
| 6. | Papildgalds | 3 |  |  |  |
| 7. | Atvilktņu bloks uz riteņiem | 3 |  |  |  |
| 8. | Skapji dokumentiem | 8 |  |  |  |
| 9. | Skapis virsdrēbēm | 1 |  |  |  |
| 10. | Darba galds grafikas darbnīcai | 1 |  |  |  |
| 11. | Darba galds grafikas darbnīcai | 1 |  |  |  |
| 12. | Galds tekstila printerim | 1 |  |  |  |
| 13. | Galds tekstila presei | 1 |  |  |  |
| 14. | Galdi apģērbu dizaina darbnīcai | 4 |  |  |  |
| 15. | Galda virsmas esošo galdu renovācijai | 3 |  |  |  |
| 16. | Galds printerim | 1 |  |  |  |
| 17. | Skapis 2 izlietnēm un 4 atvilktņu bloks | 4 |  |  |  |
| 18. | Galda virsma 2 izlietnēm un 2 galda kājas |  |  |  |  |

| Kopā euro bez PVN |  |
| --- | --- |
| Kopā euro ar PVN |  |

Pretendents: ____________ apliecina, ka:

- garantējam iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu (pēc nepieciešamības);

- spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā bez papildu samaksas;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

- Izpildīs noteiktas Piezīmes un prasības pretendentiem

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |